IHF离心泵系列

用途
本产品广泛适用于:汽车制造中的酸洗、喷漆工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。
适用温度: -20C~ 150°C。

设计特点
标准化设计
IHF离心泵参照国际标准，结合国家相关标准设计制造。其性能、额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858。国家标准号:
GB/T5662轴向吸入离心泵( 16bar)标记、性能和尺寸 GB/T5656 离心泵技术要求(II )
衬里工艺
泵体和泵盖均采用金属(HT200)基体内衬氟塑料，叶轮采用金属嵌件(WCB)外包氟塑料合金压制成型。优点:耐腐蚀性范围广，强度高，经久耐用。
两种密封方式
该系列泵采用两种密封方式:单端面机械密封和双端面机械密封，可根据具体工况条件选用。

IHF（D）系列采用短支架直连结构，叶轮轴于电机采用可靠的莫氏锥度传递扭矩，泵机占地面积小。